## Slide 1
Presentatie LEO 22sep
Transavia
Vertrouwelijk

## Slide 2: Coördinatie van vliegtijden op vliegvelden is een manier om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur
Coördinatie van vliegvelden
De coördinatie van vliegvelden is manier om de capaciteit van een vliegveld te managen door een set regels toe te passen die in de Worldwide Slot Guidelines (WSG) zijn beschreven. De EU heeft eigen slotregelgeving opgesteld, welke op een aantal punten beperkender zijn. Deze regels gelden boven de WSG.
De (gelimiteerde) capaciteit van een vliegveld wordt toegewezen aan luchtvaartmaatschappijen om de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten.
Airlines
Airports
Air traffic control
Coordinators
Governments

## Slide 3: De capaciteit van een vliegveld wordt bepaald op meerdere knelpunten: de baan, de terminal, het platform, de omgeving en de luchtverkeersleiding
Capaciteit van vliegvelden
Baancapaciteit:
Aantal starts en/of landingen in een bepaalde tijdsperiode, gelimiteerd door de baancapaciteit
Terminalcapaciteit:
Aantal aankomende en/of vertrekkende passagiers in een bepaalde tijdsperiode, gelimiteerd door de terminalcapaciteit
Platformcapaciteit:
Aantal parkeerplekken of gates per AC-type in een bepaalde tijdsperiode, gelimiteerd door de ruimte op het platform
Omgevingsfactoren:
Aantal bewegingen in een bepaalde tijdsperiode (bijv. gedurende de nacht), gelimiteerd tot een bepaald niveau van hinder voor de omgeving
Luchtverkeersleidingscapaciteit:
Aantal bewegingen in een bepaalde tijdsperiode, gelimiteerd door beperkingen in de luchtverkeersleiding

## Slide 4: Een vliegveld wordt ingedeeld in een van de drie levels, op basis van de capaciteit van het vliegveld en vraag van gebruikers
Levels van vliegvelden
Level 1
Level 2
Level 3
Een level 1 vliegveld heeft over het algemeen voldoende capaciteit om altijd te voldoen aan de vraag van luchtvaartmaatschappijen.
Een level 2 vliegveld heeft potentiele capaciteitsproblemen op bepaalde momenten in de dag, week of seizoen. Deze problemen zijn op te lossen door schemawijzigingen in overleg tussen luchtvaartmaatschappijen en een facilitator.
Een level 3 vliegveld heeft niet genoeg capaciteit om aan de vraag te voldoen. Een coördinator wordt aangesteld om slots te alloceren aan luchtvaartmaatschappijen om de capaciteitsdeclaratie te managen.

## Slide 5: Airport slots zijn een mechanisme om de capaciteit op Level 3-vliegvelden te reguleren
Airport slots - definitie
An airport slot (or ‘slot’) is a permission given by a coordinator for a planned operation to use the full range of airport infrastructure necessary to arrive or depart at a Level 3 airport on a specific date and time.
Nederland + BRU:
HV heeft op de home bases in NL en BRU aparte slots voor arrivals en departures. Het slot is gekoppeld aan aantal stoelen, dag in de week en periode in het seizoen. Bijvoorbeeld:
Buitenstations:
HV heeft op de buitenstations gekoppelde slots voor arrivals en departures. De slots zijn gekoppeld aan aantal stoelen, dag in de week en periode in het seizoen. Bijvoorbeeld:
AGP
A: 745z
D: 835z
03JUL22 – 28AUG22, Dag 7, 73H, 189Y
AMS
A: 1140
03JUL22 – 28AUG22, Dag 7, 73H, 189Y

## Slide 6: Op EIN is de capaciteit uitgedrukt in aantal vertrekken of aankomsten (vluchten en/ofpassagiers) per tijdseenheden
Beschikbare slots op EIN (initiele capaciteits declaratie S22)
EIN wordt voornamelijk gecoördineerd op het aantal arrivals/departures per tijdseenheid, (kimiterend, baancap, terminal, platform, omgeving)
Hieronder is de beschikbare capaciteit weergegeven voor EIN in S22 (27Mar22 – 29Oct22), in aantal departures en arrivals
In totaal zijn er 26,800 slots voor het gehele seizoen, die worden gealloceerd tussen 0455z en 2055z
0455z
Beschikbare capaciteit
Dag 1-6: 3
Dag 7: 4
84
0530z
0600z
Dag 1-6: 6
Dag 7: 4
Arr
0
1800z
90
0620z
1900z
2000z
2100z
5
2
9
0
Operationele restricties | 
Aantal Schengenvluchten (departures) | 5 per 30 minuten (rolling)
Aantal non-Schengenvluchten (departures) | 2 per 30 minuten (rolling) 3 per 60 minuten (rolling) 5 per 120 minuten (rolling) 570 pax in terminal
Aantal departures | 7 per 60 minuten (rolling), 0600z-17:59z 14 per 120 minuten (rolling)
Max. turnaround | 80
Dep
Beschikbare capaciteit op EIN
Aantal vluchten per tijdseenheid

## Slide 7: Historische slots zijn series van minimaal 5 vluchten op een bepaalde dag in een seizoen waarvan minimaal 80% gebruikt is
Historische slots
Slotseries zijn minimaal 5 opeenvolgende vluchten die op dezelfde tijd op dezelfde dag van de week worden uitgevoerd
Het referentiemoment zijn de slotseries die op de Historical Baseline Date aangevraagd zijn: 31 januari (zomer) en 31 augustus (winter)
Als deze slotseries in het seizoen voor 80% worden uitgevoerd rondom de tijden van het toegewezen slot, krijgt een luchtvaartmaatschappij de rechten op deze slots terug voor het volgende seizoen in de Slot Historical List (SHL)
Vluchten die op meerdere dagen van de week worden gepland zijn aparte slotseries
Slots die niet worden gebruikt door buitengewone omstandigheden (weer, stakingen, etc.) tellen mee als ‘uitgevoerd’
3Jul
10Jul
17Jul
24Jul
31Jul
7Aug
14Aug
21Aug
28Aug
Slotvoorbeeld S22 | 
Slotserie lengte | 9 vluchten
Vluchten uitgevoerd | 8 vluchten
% slotserie uitgevoerd | 89%
Behouden historische slotserie voor S23? | Ja
S22, 03JUL21 – 28AUG21, Dag 7, 73H, 189Y, EIN, 0500 DEP

## Slide 8: Slots tijdens initial submission worden toegewezen op basis van een aantal criteria, waarbij historische slots het belangrijkst zijn
Toewijzingscriteria slots
Slot pool
Historische slots
Overgebleven slots na toewijzing historische slots
Year-round operations
New entrants
Toewijzingscriteria
Historische slots worden als eerst verdeeld:
Historische slots zonder change
Historische slots met change (bijv. tijd, a/c type, bestemming)
50% van de overgebleven slots/capaciteit moeten worden toegewezen aan new entrants en 50% aan niet new entrants
Luchtvaartmaatschappijen die bestaande operaties willen verlengen naar een volgend seizoen krijgen voorrang boven helemaal nieuwe slotaanvragen.
De laatste categorie slots (nr4) wordt toegedeeld op basis van (in willekeurige volgorde): lengte van vluchtseries, curfews, tijd op de wachtlijst, type service en markt, competitie, eisen van reizigers, frequentie en lokale criteria. Deze worden vastgelegd in de local rules / guidelines van het land of airport. In Nederland heeft ACNL additionele allocatiecriteria vastgesteld voor AMS.
New entrants (50%) | Niet-new entrants (50%)
3. Year-round operations | 3. Year-round operations
4. Overgebleven slots | 4. Overgebleven slots

## Slide 9: Plannings tijdslijn transavia in een regulier zomer seizoen (01apr-31oct) zonder extreme omstandigheden (data en tijdslijn kan per jaar veranderen)
Netwerk
Apr
start
jun
draft 0
draft 1
jul
Def netwerk
aug
Verkoop live
sep
Slots
SHL
sep
oct
submission
Begin nov
SAL
Half
nov
slotmeeting
Afstemming operatie
Ontwikkelingen extern
Evaluatie voorgaande zomer
Contractering touroperators
Finetuning operatie
Finetuning commercie
Finetuning extern
HBD
jan
Aanpassen slots
Aanpassen schedules
IATA
zomer
mar
IATA zomer
mar

## Slide 10: Tenslotte
HV heeft afgelopen jaar haar netwerk en schedules fors aangepast op EIN
Aanleiding hiervoor was:
Geen geplande vluchten meer na 2300 (was in zomer 4 en in winter 3)
Max 50 actuele landingen tussen 2330 en 2359 per gebruiksjaar (01jan-31dec)
HV heeft als doel zo min mogelijk na 2300 actueel te landen en heeft
schema’s aangepast
Vlootrotaties aangepast
Maar wel netwerk intact gelaten
Continue proces waarbij afstemming tussen operatie, slots en netwerk noodzakelijk is